Zvučni talasi. Izvori zvuka

- Akustika je nauka o zvučnim pojavama.

- Pod zvukom se podrazumijevaju pojave koje osjećamo čulom sluha.

- Subjektivno, zvuk je svaki osjećaj koji prima naše uho iz spoljašnje sredine.

- Objektivno, zvuk je longitudinalno talasno kretanje koje se prostire kroz elastičnu sredinu.

O mehanizmu prostiranja zvuka.

Mehaničke longitudinalne oscilacije tijela prostiru se kroz elastičnu sredinu (vazduh, voda, metal) i kao talas dospijevaju u naše uho, gdje izazivaju osjećaj zvuka. Ljudsko uho, međutim, ne može da primi sve ove oscilacije jer je njegova osjetljivost vezana za određeni frekfencije zvučnih talasa. Frekfencije koje ljudsko uho može da čuje leže u granicama od 16Hz do 20 000 Hz. Granice čujnosti, dakle, nisu strogo definisane jer su subjektivnog karaktera i variraju od uha do uha. Oscilacije čije se frekfencije nalaze ispod 16 Hz nazivaju se INFRAZVUK dok se one čije su frekfencije iznad 20 000 Hz nazivaju se ULTRAZVUK.

Ako, na primjer, probudimo zvučnu viljušku, okolni vazduh će se širiti na sve strane od viljuške (mjesta pobude), i vršiti pritisak na susjedne slojeve vazduha. Čestice ovih slojeva uslijed svoje inercije, ne počinju istog momenta da se kreću. U svakom takvom sloju dolazi do zgušnjavanja vazduha. Čestice se kreću inertno od mjesta pobude još izvjesno vrijeme i nakon što je iščezlo sabijanje vazduha na mjestu pobude. Sada na mjestu pobude dolazi do razrijeđivanja vazduha koji se kasnje ponovo zgušnjava. Ovaj se fenomen ponavlja nekoliko puta, periodički. Od mjesta pobude prostire se nekoliko zvučnih talasa koje naše uho registruje kao zvuk. Zvuk se, dakle, sastoji od pravilnog zgušnjavanja i razrjeđivanja vazduha. Rastojanje između dvaju susjednih zgušnjavanja ili dvaju susjednih razrjeđivanja zove se talasna dužina koju zvuk pređe za vrijeme dok  izvor talasa napravi jednu cijelu oscilaciju.

Da bismo dakle, uopšte nešto mogli čuti, potrebno je, da u elastičnoj sredini djeluje zvučni izvor koji kroz tu sredinu emituje zvučne talase do našeg uha. Pri tome treba podsjetiti da se zvučni talas prostire kroz sve fluide (tečnosti i gasove) i sva čvrsta tijela, ali ne i kroz vakum.

Kako je frekfencija vezana s talasnom dužinom  to se onda odmah može zaključiti da su talasne dužine ultrazvuka vrlo malene, a često manje i od dimenzija običnih prepreka. Tako je na primjer, za v=1000 Hz talasna dužina λ=0,34 m, a za v=100 000 Hz je λ= 0,0034 m. Ultrazvuk prolazi kroz mnoge materije koje ne propuštaju svjetlost, te se njihove osobine pomoću ultrazvuka mogu ispitati.

- Izvor zvuka je svako tijelo koje može oscilovati frekvencijama od 16 Hz do 20 000 Hz.

- Postoje primarni i sekundarni izvori zvuka. Sekundarni izvori zvuka osciluju pobuđeni zvukom primarnog izvora (pr. žice na gitari i rezonator gitare ).

- Proces prenošenja oscilacija sa primarnog izvora zvuka na sekundarni događa se kada se frekvencija zvuka primarnog izvora podudari sa sopstvenom frekvencijom sekundarnog izvora. Ovu pojavu se nazivamo zvučna rezonancija.

- Rezonatori su sekundarni izvori zvuka kod muzičkih instrumenata.